## Slide 1
PeraSense
Analizzatore
di acido
peracetico
Peracetic acid is a highly reactive material. As an in-use solution, it is not very stable and will react with organic materials. Peracetic acid may attack plant materials, such as rubber gaskets, and at higher concentrations, corrosion may be a problem.
Notes: Questa è una presentazione generale, per maggiori informazioni, brochures e note tecniche visitare la pagina:
https://www.leafytechnologies.it/prodotti/analizzatore-di-acido-peracetico/
Codice documento: PREPI012
Versione: 1.0
Ultima revisione: 13/04/2020

## Slide 2: Cos’è PeraSense?
PeraSense è il sensore di acido peracetico che, abbinato ad uno dei nostri analizzatori, permette la misura in continuo ed in linea dell’acido peracetico nei sistemi di trattamento delle acque.
Analizzatore avanzato
Cella di flusso singola
con sensore di acido peracetico

## Slide 3: Caratteristiche del sensore
Sensore amperometrico a due elettrodi ed a membrana
Intervalli: 0.5-­200mg/l, 5-­500 mg/l, 5-­1,000mg/l ,5-­2,000 mg/l, 50-­5,000 mg/l, 50-­10,000 mg/l
Da pH 1 a pH 6
Temperatura acqua max. 45 °C
Fino ad 0.5 bar di pressione
Calibrazione:
  max. 1 volta a settimana;
  min. 1 volta ogni 3 mesi
Ricambio membrana: 1 volta all’anno
Ricambio dell’elettrolita: 1 volta ogni 3-6 mesi

## Slide 4: Perché scegliere PeraSense?
Poca deriva della misurazione
Deriva dello zero assente
Manutenzione limitata
Durevole
Ridotta dipendenza dal flusso
Inoltre, grazie ad un sistema di autopulizia opzionale è possibile utilizzare il sensore
anche in acque sporche/reflue/industriali e mantenerlo funzionante.

## Slide 5: Opzioni di installazione
Sistema di
autopulizia
Celle di flusso:
chiusa, singola, doppia e tripla

## Slide 6: Applicazioni tipiche
Acqua potabile
Pastorizzatori
Alimenti
Torri di raffreddamento
Acque industriali
Acqua sanitarie

## Slide 7: Analizzatori: Base e Avanzato
CRONOS®
CRIUS®

## Slide 8: Tipi di Controllo
PID – Proporzionale-Integrale-Derivativo
Proporzionale al flusso con compensazione
Orologio in tempo reale
Temporizzatori
Protezione Sovradosaggio
Duty standby (Controllo di Riserva)
Relè
Uscite analogiche (4-20 mA o 0-10 V)
Sistemi di ridondanza

## Slide 9: Protocolli di Comunicazione
Modbus (ASCII/RTU)
Modbus (TCP/IP)
Profibus
Accesso Remoto (2G/3G/4G GPRS)
Accesso Remoto (LAN)

## Slide 10: Telegestione con accesso remoto
Accesso in lettura e scrittura
Accesso da qualsiasi dispositivo
Scaricamento dati
Notifiche e-mail/SMS
Grafici
Sistema Cloud
Livelli di accesso differenti
Funzionalità avanzate

## Slide 11
Grazie per la
vostra
attenzione
Per maggiori informazioni sul sistema PeraSense visitare il sito:
www.leafytechnologies.it