## Slide 1
PeroxiSense
Analizzatore
di perossido di
idrogeno
In 1892 the Italian physical chemist Giacomo Carrara (1864–1925) determined its molecular mass by freezing-point depression, which confirmed that its molecular formula is H2O2
Notes: Questa è una presentazione generale, per maggiori informazioni, brochures e note tecniche visitare la pagina:
https://www.leafytechnologies.it/prodotti/analizzatore-perossido-idrogeno/
Codice documento: PREPI013
Versione: 1.0
Ultima revisione: 13/04/2020

## Slide 2: Cos’è PeroxiSense?
PeroxiSense è il sensore di perossido di idrogeno che, abbinato ad uno degli analizzatori, permette la misura in continuo ed in linea del perossido di idrogeno nei sistemi di trattamento delle acque.
Analizzatore avanzato
Cella di flusso singola
con sensore di perossido di idrogeno

## Slide 3: Caratteristiche del sensore
Sensore amperometrico a due elettrodi ed a membrana
Intervalli: 0.5-­200mg/l, 5-­500 mg/l, 5-­2,000 mg/l, 50-­10,000 mg/l
Da pH 2 a pH 11
Temperatura acqua max. 45 °C
Fino ad 0.5 bar di pressione
Calibrazione:
  max. 1 volta a settimana;
  min. 1 volta ogni 3 mesi
Ricambio membrana: 1 volta all’anno
Ricambio dell’elettrolita: 1 volta ogni 3-6 mesi

## Slide 4: Perché scegliere PeroxiSense?
Poca deriva della misurazione
Deriva dello zero assente
Manutenzione limitata
Durevole
Ridotta dipendenza dal flusso
Inoltre, grazie ad un sistema di autopulizia opzionale è possibile utilizzare il sensore
anche in acque sporche/reflue/industriali e mantenerlo funzionante.

## Slide 5: Opzioni di installazione
Sistema di
autopulizia
Celle di flusso:
chiusa, singola, doppia e tripla

## Slide 6: Applicazioni tipiche
Acqua potabile
Pastorizzatori
Alimenti
Torri di raffreddamento
Acque industriali
Acqua sanitarie

## Slide 7: Analizzatori: Base e Avanzato
CRONOS®
CRIUS®

## Slide 8: Tipi di Controllo
PID – Proporzionale-Integrale-Derivativo
Proporzionale al flusso con compensazione
Orologio in tempo reale
Temporizzatori
Protezione Sovradosaggio
Duty standby (Controllo di Riserva)
Relè
Uscite analogiche (4-20 mA o 0-10 V)
Sistemi di ridondanza

## Slide 9: Protocolli di Comunicazione
Modbus (ASCII/RTU)
Modbus (TCP/IP)
Profibus
Accesso Remoto (2G/3G/4G GPRS)
Accesso Remoto (LAN)

## Slide 10
Accesso in lettura e scrittura
Accesso da qualsiasi dispositivo
Scaricamento dati
Notifiche e-mail/SMS
Grafici
Sistema Cloud
Livelli di accesso differenti
Funzionalità avanzate
Telegestione con accesso remoto

## Slide 11
Grazie per la
vostra
attenzione
Per maggiori informazioni sul sistema PeroxiSense visitare il sito:
www.leafytechnologies.it